KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA BRANŻA: DROGOWA LOKALIZACJA: DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+924 INWESTOR: GMINA LUBANIE DNIA SPORZĄDZIIŁ

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W M. KOCIA  GÓRKA   GMINA LUBANIE

OD KM 0+000 DO KM  0+924

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | POBOCZA |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY, MIJANKI |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA:

SPORZĄDZIŁ:

OBLICZENIE  WIELKOŚCI  ELEMENTÓW   DROGOWYCH

PRZEBUDOWA   DROGI GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA    GMINA LUBANIE

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

odcinek od km 0+000 do km 0+010

skrzyżowanie km 0+000

0,25x2x(12,00x12,00-3,14x6.00x6,00)=15,48m2

4,00x10,00=40,00m2

Razem:15,48+40,00=55,48m2

odcinek od km 0+010 do km 0+514

4,00x504,00=2016,00m2

skrzyżowanie km 0+514

4,00x12,00=48,00m2

odcinek od km 0+514 do km 0+924

skrzyżowanie km 0+514                            0,25x(24,00x24,00-3,14x12,00x12,00)=23,46m2

3,50x410,00=1435,00m2

razem powierzchniowe utrwalenie:  55,48+2016,00+48,00+23,46+1435,00=3 577,94m2

PODBUDOWA – GÓRNA WARSTWA

od km 0+000 -  km 0+514  - do km 0+924

15,48+48,00+23,46+524,00x4,30+410.00x3,80=86,94+2253,20+1558,00=3898,14m2

PODBUDOWA – DOLNA WARSTWA, KORYTO. WARSTWA ODCINAJĄCA

od km 0+000 do km 0+010  i  od km 0+514 do km 0+924

15,48+4,30x10,00+410,00x3.80+23,46=1639,90m2

KOREKTA LINIOWA (lokalnie)

260,00x1,00=260,00m2

Razem: 1639,90+260,00=1899,90m2

PROFILOWANIE IST. PODBUDOWY

od km 0+010 do km 0+514

504,00x4,50=2268,00m2

POBOCZE  GRUNTOWE-plantowanie

2x0,75x924,00-mijanaki3x20,00x0,75=1386,00-45,00=1341,00m2

UZUPEŁNIENIE POBOCZA GRUNTEM

śr 0,20x2x0,75x514,00+410,00x0,75x0.30x2=154,20+184,50=338,70m3

ZJAZDY, MIJANKI,  DROGI

Mijanki     	3x20,00x2,00=120,00m2

Zjazdy, drogi polne                                               28x5,00x1,00=140,00m2

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W M.KOCIA GÓRKA  GMINA LUBANIE

OD KM 0+000 DO KM  0+924

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45111200-0) |  |  |  |
| 1 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych od km 0+000 do km 0+924 D.01.01.01a inwentaryzacja powykonawcza j.w. od km 0+000 do km 0+924 | km 0,924 km 0,924 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| II | RÓŻNE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D,07.02.01 Ustawienie znaków drogowych - trójkątnych - tabliczka - typu D | szt 8 szt 1 szt 2 |  |  |
| 2 | D,07.02.01 Ustawienie słupków stalowych śr. 50mm | szt 12 |  |  |
| 3 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych na istniejącym przepuście śr. 40cm | szt 2 |  |  |
| 4 | D.03.01.01 Wykonanie naprawy przepustu poprzez wymianę rur na pp śr.400mm na ławie gr.20cm z pospółki | m 16.00 |  |  |
| 5 | D.01.03.04 Założenie rur osłonowych dwudzielnych na przewodzie teletechnicznym wraz z robotami towarzyszącymi | m 10,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| III | POBOCZA, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza z jego uformo-waniem, zagęszczeniem wg wyliczeń | m3 338,70 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni poboczy z dowie-zionego gruntu kat.III wg wyliczeń | m2 1341,00 |  |  |
| 3 | D.02.01.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III (zdjęcie skarpy) na odcinku od km 0+780 do km 0+900 z wywozem na odkład 1.00x0.30x120,00 =36,00 | m3 36,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III na głębokość 20cm wg wykazu | m2 1899,90 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej Wg wykazu | m2 2268,00 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odkład, pobocza 0,20x1899,90=379,98 | m3 379,98 |  |  |
| 4 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm Wg wyliczeń | m2 1899,90 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.12cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm wg wyliczeń | m2 1899,90 |  |  |
| 6 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy gr. 10cm podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy wg wyliczeń | m2 3898,14 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 3898,14 |  |  |
| 2 | D.05.03.08 Wykonanie nawierzchni poprzez podwójne ułożenie grysów bazaltowych 5/8 i 8/11 na emulsji modyfikowanej | m2 3577,94 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| VI | ZJAZDY, MIJANKI (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta jezdni na głębokość 20cm wg wykazu 120,00+140,00=260,00 | m2 260,00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odkład 260,00x0,20=52,00 | m3 52,00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm Wg wyliczeń | m2 260,00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie dolnej gr.12cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm Wg wyliczeń | m2 260,00 |  |  |
| 5 | D.10.07.01 Wykonanie górnej warstwy gr. 10cm podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy Wg wyliczeń | m2 260,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.08 Wykonanie nawierzchni poprzez podwójne ułożenie grysów bazaltowych 5/8 i 8/11 na emulsji modyfikowanej | m2 260,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Data

Sporządził: