OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

DROGA GMINNA NR EW.190142c

OD KM 0+000 DO KM 0+962

Droga w układzie komunikacyjnym

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr ew 190142c  od km 0+000 do km 0+962

Obejmuje ono wykonanie robót związanych z przebudową  i wzmocnieniem konstrukcji drogi w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szer, 5.70-10,00m.  Przebiega przez tereny  zabudowane na odcinku 600,00m,  300,00m w terenie typowo rolniczym. Początek to krawędź   drogi  gminnej  nr ew. 190144c w  miejscowości Lubanie w terenie zabudowanym ,  koniec to krawędź  drogi powiatowej nr ew. 2903c Lubanie – Kucerz (teren niezabudowany)

Skrzyżowanie z drogą powiatową

Projektowana droga krzyżuje się w km 0+962 z drogą powiatową nr 2903c Lubanie – Kucerz o nawierzchni bitumicznej szerokości 500cm. Na włączeniu zaprojektowano promienie R8 obustronnie. Istniejący chodnik prawostronny wzdłuż drogi powiatowej, obecnie kończący się zjazdem do hydroforni, projektuje się przedłużyć w projektowaną drogę gminną zakończoną  przejściem dla pieszych w km 0+954. Istniejące poręcze stalowe SP09 prawostronne należy zdemontować i postawić za projektowanym chodnikiem szerokości 150-200cm na długości 16,00m. Istniejący przepust średnicy 100cm długości 6,00m prawostronnie przedłużyć o 4,00m, przepust zlokalizowany w drodze gminnej w km 0+005 długości 10,00m zakończyć wspólną ścianką czołową (dla przepustu śr.100 i 400cm). Rosnące w obrębie skrzyżowania drzewa tj brzoza śr,25cm (sucha) oraz klon śr. 20+30cm(na wys.200cm) należy usunąć. Rów prawostronny w tym fragmencie należy odtworzyć i skorygować i dostosować do nowego układu drogowego.

Parametry i konstrukcja elementów drogi

Projektowana konstrukcja drogi:

odcinek od km 0+210 do km 0+932 lokalnie (przyjęto na całej długości poszerzenie o 130cm

konstrukcja poszerzenia na całej długości ze zmienną lokalizacją korygującą liniowość i poszerzajacą podbudowę do projektowanych parametrów

konstrukcja poszerzenia,

- górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem

- dolna warstwa gr.14cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/63mm

- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Konstrukcja na istniejącej podbudowie

dla odcinka od km 0+210 do km0+932

profilowanie istniejącej podbudowy oraz

- górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem

Od km 0+000 do km 0+962 na całej szerokości

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70

- konstrukcja podbudowy i poszerzenia

konstrukcja zjazdu  gospodarstw

- warstwa   ścieralna z  BA gr.5cm

- podbudowa gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm  z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

konstrukcja zjazdu polnego

- nawierzchnia gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawędzi jezdni wykonać umocnienia z masy bitumicznej na szerokości 35cm, grubości 5cm i długości zjazdu.

PARAMETRY  DROGI

Odcinek od km 0+000 do km 0+962

szerokość drogi  jezdni  3,50m

szerokość drogi  jezdni  3.50m

przekrój drogowy z  poboczami  po 75cm gruntowymi

KONSTRUKCJA JEST PRZEJŚCIOWĄ, WYMAGA WZMOCNIENIA , NIE OSIAGA PARAMETRÓW KR1

- droga gminna –  klasa  L

- prędkość projektowa  - 30 km /h

- spadek jezdni na całym odcinku daszkowy 2%, poboczy 8%

Sporządził:

POWIERZCHNIA ELEMENTÓW DROGOWYCH

warstwa ścieralna  gr. 4cm

ciag główny

962,00x3,50=3367,00m2

włączenia w drogi  2x0,25x(16,00x16,00-3,14x8,00x8,00)=27,52m2

razem: 3367,00+27,52=3394,52m2

profilowanie istniejącej konstrukcji

3,70x1169,00+24,00+12,00-144,30=4217,00m2

korekta liniowa koryta,  podbudowy (14cm)  i warstwy odcinającej (gr.10cm)  na szer. sr.130cm

od km 0+210 do km 0+932

722,00x1,30=938,60m2

warstwa górnej podbudowy gr. 12cm na całej szerokości drogi

od km 0+000 do km 0+932

962,00x3,80+27,52=3683,12m2

pełna konstrukcja podbudowy

koryto, warstwa odcinajaca,  podbudowa   km 0+000 – 0+210  i  km  0+932 – 0+962

3,80x(210,00+30,00)+27,52=912,00+27,52=939,52m2

pobocza

2x0,75x962,00-0,75x5,00x49=1443,00-183,75=1259,25m2

uzupełnienie pobocza gruntem          1259,25x0.15=188,89m3

zjazdy

zjazdy 5.00x0,75x 23+26x1.00x5,00=86,25+130,00 =216,25m2

- w tym  paski bitumiczne szerokości 35cm – 0,35x5,00x23=40,25m2

do posesji na szerokości do granicy  26,00x5,00x1,00=130,00m2

razem: 40,255+130,00=170,25m2

przepust  średnicy 1000mm z PP przedłużenie o 3,00m – 4,00m

przepust średnicy 400mm z PP przebudowa – 10,00m

poręcze stalowe SP09 – 16,00m

### PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  PROBOSTWO DOLNE

OD  KM  0+000   DO  KM  0+962

| LP | POZYCJA KATALOGOWA | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 0+962 | km 0.962 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 analogia | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych z odtworzeniem stałych punktów wysokosciowych od km 0+000 do km 0+962 - inwentaryzacja | km 0.962 |

| II | POZYCJA KATALOGOWA | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702 –0100 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 5 |
| 2 | KNNR6 T.0702 kalkulacja | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie) 0504 - trókątne 0701 - inne | szt 5 szt 4 |
| 3 | KNNR6 T.0705-0501analogia | D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2 5,00 |
| 4 | KNNR1 T.0103 BCD 48analogia | D.01.02.01 Karczowanie drzew śr 25-30cm z wywo-zem na odl. 2km | szt 3 |
| 5 | KNNR6 T.0703-0100 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 (analogia) | m 16,00 |
| 6 | KNNR6 T.0605-analogia | D.06.02.01a Przedłużenie przepustu śr,100cm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki (bez rozbierania ist, ścianki czołowej) | m 4,00 |
| 7 | KNNR6 T.0605-0600 | D.06.02.01a Przebudowa przepustu śr.400mm z PP na ławie gr.20cm pospółki | m 10,00 |
| 8 | KNNR6 T.0605-analogia | D.06.02.01a Wykonanie ścianki czołowej z zabruku dla przepustu z PP śr,1000mm i 400mm na podbudowie z chudego betonu o gr. 15cm z ława fundamentową szer.25cm gł. 60cm pod zabruk (brukowiec od krawężnika w dół) 4,50x3.50cm=15,75 | m2 15,75 |
| 9 | KNNR6 T.0605-0300 | D,06.02.01a Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 400mm | szt 1 |
| 10 | KNNR6 T.1302-0100 | D.06.04.01 Odtworzenie rowów w obrębie skrzyżo-wania z wywozem gruntu na odl. 1km | m 35,00 |
| 11 | 10 KNR2-33 T.0809-0100analogia | D.03.02.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - studnie rewizyjne szt 15 - zasuwy szt 4 Razem 15x0.05+4x0.05=2,45 | m3 2,45 |

| III | POZYCJA KATALOGOWA | POBOCZA (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0503-0600analogia | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 1259,25 |
| 2 | KNR2-01 T.0236-0300analogia | D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntem kat.III dowiezionym z odl. 1km z jego uformowaniem i zagęszczeniem | m3 188,89 |

|  | POZYCJA KATALOGOWA | IV PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 | D.04.01.01 Profilowanie istniejącej warstwy z tłucznia | m2 4217,00 |
| 2 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.35cm łącznie z korektą liniową 938,60+939,52=1878,12 Wg wyliczeń | m2 1878,12 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200analogia | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład na włączeniach 1878,12x0,35=657,34 | m3 657,34 |
| 4 | KNNR6 T.0106-0500analogia | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 1878,12 |
| 5 | KNNR6 T.0113-0100 analogia+kalk.włas | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubo ści 14cm z kamienia wapiennego 0/63mm | m2 1878,12 |
| 7 | KNNR6 T.0113-0100 analogia+kalk.włas | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 12cm z kamienia wapiennego 0/32mm na całej szerokości | m2 3683,12 |

| V | POZYCJA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 3683,12 |
| 2 | KNNR6 T.1005-0700 | D.04.03.01 Skropienie warstwy tłuczniowej lok. j.w. | m2 3490,72 |
| 3 | KNNR6 T.0309-0113analogia | D.05.03.05.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70 lok. j.w. | m2 3394,52 |

| VI | POZYCJA KATALOGOWA | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0100analogia | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 20 cm z rozplantowaniem gruntu w tym skrzyżowania Wg wyliczeń | m2 216,25 |
| 2 | KNNR6 T.0106 –0500 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 216,25 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 kalkulacja własna | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 216,25 |
| 4 | KNNR6 T.0309-0225analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i zabezpieczenia krawędzi na zjazdach polnych na szer.35cm | m2 170,25 |