OPIS  TECHNICZNY

ROZBUDOWA  DROGI GMINNEJ  KAŻMIERZEWO - USTRONIE

OD KM 0+000 DO   KM  1+240  GMINA LUBANIE

ZAKRES  OPRACOWANIA

Powyższa dokumentacja obejmuje wykonanie robót  dla zadania

ROZBUDOWA DROGI  GMINNEJ  KAŹMIERZEWO - USTRONIE

OD KM 0+000 DO KM 1+240  GMINA LUBANIE

Droga w układzie komunikacyjnym

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 190122c  Kaźmierzewo – Ustronie  poprzez odcinek drogi gminnej nr ew. 190 123c Ustronie-Kol. - Ustrońska Mała (od skrzyżowania km 1+250 do km 1+272 – odcinek wykonany – nie jest przedmiotem opracowania). Początek to krawędź drogi gminnej nr ew 190120c Kaźmierzewo – Sarnówka, koniec  to krawędź nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, poprzez której (32,00m) połaczona jest  z drogą powiatową  nr ew 2626c Kaźmierzewo – Jaranowo zlokalizowanych na terenie gminy Lubanie.

Powyższe odcinki zamykają ciąg drogowy, którym poruszają się autobusy, dowożące uczniów do Szkoły Podstawowej w Ustroniu, zlokalizowanej przy drodze powiatowej w obrębie tego skrzyżowania.

Zakres rozbudowy

Obejmuje ono rozbudowę istniejącej nawierzchni z kamienia wapienno -  żużlowej. Droga przebiega przez tereny  rolnicze  niezabudowane,  w istniejącym i projektowanym do poszerzenia pasie drogowym szerokości 6,00m.  Istniejąca warstwa jezdna z kamienia wapiennego o grubości 8-10cm  wykonana została na szerokości 450-470cm.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA

- szerokość jezdni – 400-450cm

- szerokość poboczy – obustronne po  50-75cm, wzmocnione na szerokości 50cm warstwą kamienia wap. 0/32mm  gr.20cm

- szerokość korony drogi – 550-600cm

- droga gminna – klasa  L

- prędkość projektowa  - 40 km /h

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi  pojazdu  80 kN.,   kat.KR 1

- spadek jezdni  na odcinku  daszkowy 2%

KONSTRUKCJA DROGI

odcinek od km 0+020 do km 1+220

- warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70

- warstwa wiążąca gr.3cm z BA AC11W50/70

- warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/32mm gr.12cm na całej szerokości podbudowy

- istniejąca  konstrukcja podbudowy

odcinek od km 0+000 do km 0+020  i  od km 1+220 do km 1+240

- warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70

- warstwa wiążąca gr.3cm z BA AC11W50/70

- warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/32mm gr.12cm na całej szerokości podbudowy

- dolna warstwa  podbudowy gr.14cm z  kamienia wapiennego 0/63mm

- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Powyższa konstrukcja dotyczy korekty liniowej jak i lokalnych poszerzeń

wzmocnienie pobocza

na długości całej drogi  obustronnie  zaprojektowano wzmocnione  pobocze na szerokości 75cm o konstrukcji

- warstwa wzmocnienia gr.20cm z kamienia wapiennego 0/32mm jako uzupełnienie istniejącego

Konstrukcja zjazdu  gospodarstw  i na skrzyżowaniach

- warstwa   ścieralna z  BA gr.5cm

- podbudowa gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm  z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdu polnego

- nawierzchnia gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawędzi jezdni wykonać umocnienia z masy bitumicznej na szerokości 35cm, grubości 5cm i długości zjazdu.

PODSTAWA OBLICZENIA WARTOŚCI ROBÓT

PODSTAWA NALICZENIA to KATALOGI NAKŁADÓW  RZECZOWYCH,   CENNIKI  SEKOCENBUDU                               IV KWARTAŁ 2018  z uwzględnieniem  technologii wykonania robót w istniejących warunkach terenowych

Sporządził:

POWIERZCHNIA ELEMENTÓW DROGOWYCH

warstwa ścieralna

ciag główny

gr. 3cm      1240,00x4,00=4960,00m2

warstwa wiążąca (410cm) od km 0+000 do km 1+240

4,10x1240,00=5084,00m2

skrzyżowanie km 0+000

2x0,25x(12,00x12,00-3,14x6,00x6,00)=15,48m2

Razem:  5084,00+15,48=5099,48m2

górna warstwa podbudowy gr.12cm na całej szerokości 430cm

od km 0+000 do km 1+240

4,30x1240,00+15,48=5347,48m2

odcinki włączenia (koryto), poszerzenia

od km 0+000 do km 0+020 i od km 1+220 do km 1+240

4,30x(20,00+20,00)+15,48=187,48m2

poszerzenia, korekta liniowa

od km 0+000 do km 0+180   śr 125cm

180,00x1,25=225,00m2

od km 0+180 do km 0+280

1,50x100,00=150,00m2

od km 0+280 do km 0+400

1,25x120,00=150,00m2

od km 0+400 do km 0+800

1.70x400,00=680,00m2

od km 0+800 do km 1+000

1,40x200,00=280,00m2

Od km 1+000 do km 1+240

2,65x240,00=636,00m2

razem:   187,48+225,00+2x150,00+680,00+280,00+636,00=2308,48m2

pobocza wzmocnienie

2x(0,50-0.15)x1240,00-zjazdy0,50x5,00x(19+11)=890,40-75,00=793,00m2

uzupełnienie pobocza gruntem z dowozu         1255,00x0.40x2x0,30=301,20m3

zjazdy

zjazdy polne  19x5.00x1,00=95,00m2

- w tym  paski bitumiczne szerokości 35cm – 0,35x5,00x19=33,25m2

zjazdy bitumiczne, skrzyżowania z drogami gruntowymi

11x5,00x1,50=82,50m2

### PRZEDMIAR  ROBÓT

### ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  KAŹMIERZEWO - USTRONIE

OD  KM  0+000   DO  KM  1+240

| LP | POZYCJA KATALOGOWA | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+240 | km 1,240 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 analogia | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 analogia D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 1+240- inwentaryzacja | km 1,240 |
| 3 | Kalkulacja własna | D.01.01.01 Odtworzenie punktu wysokościowego | szt 3 |

| II | POZYCJA KATALOGOWA | POBOCZA- WZMOCNIENIE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0506-0600 | D.06.03.01a Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III 0,40x2x1240,00=992,00 | m2 992,00 |
| 2 | KNNR6 T.0113-0200 analogia | D.06.03.01a Wzmocnienie pobocza kamieniem wa-piennym 0/32mm warstwą grubości 20cm wg wyliczeń | m2 793,00 |
| 3 | KNNR6 T.0407-0100analogia | D.06.03.01a Uzupełnienie poboczy gruntem kat.III dowiezionym z odl. 1km z jego uformowaniem i zagęszczeniem wg wyliczeń | m3 301,20 |

| I | POZYCJA KATALOGOWA | III PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 | D.04.01.01 Profilowanie istniejącej warstwy z tłucznia Śr 2,50x1240,00=3100,00 | m2 3100,00 |
| 2 | KNNR6 T.0101-0210analogia | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.26cm | m2 2308,48 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 2308,48x0,26=600,20 | m3 600,20 |
| 4 | KNNR6 T.0106-0300 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 2308,48 |
| 5 | KNNR6 T.0113-0100 analogia | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 14cm z kamienia wapiennego 0/63mm . | m2 2308,48 |
| 6 | KNNR6 T.0113-0500 analogia+kalk.własna | D.04.04.02 Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.12cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem na całej szerokości jezdni z kamienia wapiennego 0/32mm wg wyliczeń | m2 5347,48 |

| IV | POZYCJA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłucznio-wej | m2 5347,48 |
| 2 | KNNR6 T.0308-0111 analogia | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70 wg wyliczeń | m2 5099,48 |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i konstrukcji po sfrezowaniu 5099,48 | m2 5099,48 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i istniejącej konstrukcji po sfrezo-waniu, bitumem 5099,48 | m2 5099,48 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0111analogia | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 4975,48 |

| V | POZ.KATALOGOWA | ZJAZDY ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 40 cm z w gruncie kat.III 82,50+95,00=177,50 | m2 177,50 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.10.07.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 177,50x0,40=71,00 | m3 71,00 |
| 3 | KNNR6 T.0106 –0300analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 177,50 |
| 4 | KNNR6 T.0113-0200 analogia+kalk.włas | D.10.07.01 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia wapiennego 0/63mm . | m2 177,50 |
| 5 | KNNR6 T.0113-0100kalkulacja własna | D.10.07.01 Wykonanie górnej warstwy podbudowy zjazdów gr 10cm z kamienia wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiało-waniem | m2 177,50 |
| 6 | KNNR6 T.0309-0225analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i zabezpieczenia krawędzi na zjazdach polnych na szer.35cm 33,25+82,50=115,75 Wg wyliczeń | m2 115,75 |

| VI | POZYCJA KATALOGOWA | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702 –0100 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 5 |
| 2 | KNNR6 T.0702 kalkulacja | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie) 0504 - trókątne 0701 - D 1 | szt 4 szt 1 |
| 3 | BCD | D.07.02.01 Demontaż znaku z wywozem na odl. 1km | szt 1 |
| 4 | KNNR1 T.0201-1200 analogia | D.04.01.01 Rozebranie istn.warstwy gr.5-7cm z kamienia wap. z wywozem na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład (na gruntach prywatnych) 120,00x0,75x0.06=5,40 | m3 5,40 |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:  02.02.2019