KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI nr 190103c W MIEJSCOWOŚCI PRZYWIECZERZYN OD KM 0+000 DO KM 0+773 BRANŻA: DROGOWA LOKALIZACJA: DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI PRZYWIECZERZYN GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+773 dz. nr ew. 42/4 obr. Przywieczerzyn Kolonia INWESTOR: GMINA LUBANIE 87-732 LUBANIE LUBANIE 28 A DNIA SPORZĄDZIIŁ

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ    W  MIEJSCOWOŚCI  PRZYWIECZERZYN

OD KM 0+000 DO KM  0+773  GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA:

SPORZĄDZIŁ:

OBLICZENIE  WIELKOŚCI  ELEMENTÓW   DROGOWYCH

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ    W  MIEJSCOWOŚCI  PRZYWIECZERZYN

OD KM 0+000 DO KM  0+773  GMINA LUBANIE

KORYTO, POSZERZENIE – DOLNA WARSTWA PODBUDOWY, WARSTWA ODCINAJACA

koryto na całej szerokości  jezdni

od km 0+000  do km 0+020

połączenie z szerokością 5,00m na długości 20,00

0,5x20,00x(5,00+3,80)=88,00m2

od km 0+020 do km 0+040

3,80x20,00=76,00m2

od km 0+230 do km 0+275

45,00x3,80=171,00m2

od km 0+535  do  km 0+620

3,80x85,00=323,00m2

od km 0+703  do km 0+773

3,80x70,00=266,00m2

poszerzenie na pozostałych odcinkach

od km 0+040 do km  0+773 (z wyłączeniem ww zakresu pełnego koryta)

1,10x(190,00+260,00+83,00)=586,30m2

razem koryto  z  poszerzeniem,:  88,00+76,00+171,00+323,00+266,00+586,30=1510.30m2

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY, POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

od km 0+000 do km 0+040

88,00+76,00=164,00m2

od km 0+040 do km 0+773

733,00x3,80=2785,40m2

Razem:  164,00+2784,40=2949,40m2

PROFILOWANIE IST. PODBUDOWY

2,70x (773,00-240,00)=1 439,10m2

POBOCZE

2x773,00x0.75=1159,50m2

UZUPEŁNIENIE POBOCZA GRUNTEM

śr 0,15x2x0,75x 773,00=173,92m3

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA    DROGI   GMINNEJ  NR 190103 MIEJSCOWOŚCI PRZYWIECZERZYN  GMINA LUBANIE

OD KM 0+000 DO KM  0+773

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (CPV 45111200-0) |  |  |  |
| 1 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych od km 0+000 do km 0+773 D.01.01.01a inwentaryzacja powykonawcza j.w. od km 0+000 do km 0+773 | km 0.773 km 0.773 |  |  |
| 3 | D.01.01.01a Odtworzenie punktów wysokościowych (poligony) w istniejącym pasie drogowym | szt 4 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| II | RÓŻNE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów z wywozem | ha 0,003 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z dokopu z wbudowaniem w pobocza | m3 173,92 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni pobocza w gruncie kat.III z uformowaniem i zagęszczeniem | m2 1159,50 |  |  |
| 4 | D.01.02.04 Wywóz pryzmy kamieni | m3 15,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| III | PODBUDOWA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta jezdni na głębokość 15cm wg wykazu | m2 1510,30 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża pod warstwy konstru-kcyjne Wg wykazu | m2 1439,10 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odkład 1510,30x0,15=226,55 | m3 226,55 |  |  |
| 4 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 7cm z piasku Wg wyliczeń | m2 1510,30 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.14cm z kamienia wapiennego 0/63mm wg wyliczeń | m2 1510,30 |  |  |
| 6 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy gr. 10cm podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy wg wyliczeń | m2 2949,40 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 2949,40 |  |  |
| 2 | D.05.03.08 Wykonanie nawierzchni poprzez podwójne ułożenie grysów bazaltowych 5/8 i 8/11 na emulsji modyfikowanej | m2 2949,40 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Data

Sporządził: