KOSZTORYS O F E R T O W Y OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZOSINIE LOKALIZACJA: DROGA GMINNA NR 190 107C KOL. JANOWSKA – ZOSIN – ŁÓWKOWICE. OD KM 0+000 DO KM 1+278 GMINA LUBANIE E T A P I SŁOWNIE BRUTTO: DNIA: SPORZĄDZIŁ:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

DROGA GMINNA NR 190 107C   KOL. JANOWSKA – ZOSIN – ŁÓWKOWICE.

OD  KM 0+000  DO  KM  1+278   GMINA LUBANIE

### E T A P  I

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 2 | POBOCZA |  |  |  |
| 3 | ZJAZDY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

OBLICZENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW DROGOWYCH

odcinek od km 0+000 do km 1+278

warstwa ścieralna

1278.00x5.00 =6390.00m2

profilowanie masą MMA

1258.00x5,10x0,120=769,90mg

wcinka – frezowanie  10,00x5,00x2=100,00m2

uzupełnienie gruntu w poboczach

0,75x2x1278,00x0,06=115,02m3

plantowanie poboczy

0,75x2x1278,00=1917,00m2

zjazdy bitumiczne, skrzyżowania  - 132,75m2

+pasek przyjezdniowy 7.00x0.35=2,45m2

razem: 2,45+132,75=135,20m2

zjazdy z kostki betonowej   50,50m2

zjazdy tłuczniowe  10,50m2

### KOSZTORYS  OFERTOWY

DROGA GMINNA NR 190 107C   KOL. JANOWSKA – ZOSIN – ŁÓWKOWICE.

OD  KM 0+000  DO  KM  1+278   GMINA LUBANIE

### E T A P  I

| I | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.04 Wykonanie wcinek do gł.4cm na początku i końcu remontowanego odcinka i na skrzyżowaniach o nawierzchni bitumicznej z wywozem frezowin 100,00+skrzyż28,50=128,50 | m2 128,50 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej mechaniczne 1278.00x5,10=6517,80 | m2 6517,80 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej lok. j.w. | m2 6517,80 |  |  |
| 4 | D.04.08.01 Profilowanie masą MMA w ilości 120,00kg/m2 | mg 769,90 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej mecha-niczne | m2 6517,80 |  |  |
| 6 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej lok. j.w. | m2 6517,80 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70 | m2 6390,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | II POBOCZA CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 8 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z dokopu z wbudowaniem w pobocza | m3 115,02 |  |  |
| 9 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni pobocza w gruncie kat.III z uformowaniem i zagęszczeniem | m2 1917,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | III ZJAZDY, SKRZYZOWANIA CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 10 | D.08.04.01 Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C8/10 35,00x2+2x1.00+7,00x2+2x1,00+5,00x2+2x1,00=100.00 | m 100,00 |  |  |
| 11 | D.08.04.01 Wykonanie koryta gł 35cm w gruncie kat.III pod zjazdy z kostki betonowej | m2 50,50 |  |  |
| 12 | D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach 50,50+120,75+10,50=181,75 | m2 181,75 |  |  |
| 13 | D.08.04.01 Wykonanie podbudowy z betonu C8-10 o grubości warstwy 20cm | m2 50,50 |  |  |
| 14 | D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni z kostki starobruk szary gr.8cm na podsypce cem-piaskowej | m2 50,50 |  |  |
| 15 | D.08.04.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład 50,50x0,35+131,25x0,40=17,67+52,50= 70,17 | m3 70,17 |  |  |
| 16 | D.10.07.01 Wykonanie koryta gł 40cm w gruncie kat.III pod zjazdy 120,75+10.50=131,25 zjazdy bitumiczne, tłuczniowe | m2 131,25 |  |  |
| 17 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy gr.30cm kamienia łamanego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 10,50+120,75=131,25 | m2 131,25 |  |  |
| 18 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy scieralnej gr.5cm z BA AC1150/70 zjazdy bitumiczne ,paski przykrawędziowe | m2 135,20 |  |  |
| 19 | D.08.04.01 Rozebranie nawierzchni zjazdu z trylinki | m2 35,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Data: