GMINA LUBANIE KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR190 117C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE LOKALIZACJA: DROGA GMINNA NR 190 117C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE OD KM 0+000 DO KM 0+963 GMINA LUBANIE DNIA: SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T OW Y

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190 117C W  MIEJSCOWOŚCI JANOWICE

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | POBOCZA |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 5 | ZJAZDY |  |  |  |
| 6 | MIJANKI |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+963

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA   GMINNA

OD KM 0+000 DO KM  0+963

warstwa ścieralna  gr.4cm

od km 0+000 do km 0+020  odcinek przejściowy z  5,00 na 3,50m

20,00x(5,00+3,50)x0,5=85,00m2

od km 0+020 do km 0+940

920,00x3,50=3220,00m2

od km 0+940 do km 0+963 odcinek przejściowy z 3,50 na 4,00m

23,00x0,5x(3,50+4,00)=86,25m2

razem:  85,00+3220,00+86,25=3 391,25m2

koryto, warstwa odcinajaca gr.10cm, podbudowa (pełna konstrukcja)

od km 0+000 do km 0+340

20,00x0,5x(5,30+3,80)+320,00x3,80=91,00+1216,00=1307,00m2

od km 0+940  do km 0+963

23,00x0.5x(4,30+3,80)=93,15m2

razem: 93,15+1307,00=1400,15m2

profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne i pobocza

od km 0+340 do km 0+940

5,00x600,00=3000,00m2

podbudowa,  warstwa odcinająca gr. 5cm

3,80x600,00=2280,00m2

pobocza - plantowanie

2x0,75x963,00=1444,50m2

uzupełnienie pobocza gruntem  z  dokopu

od km 0+000 do km 0+340

0,20x2x0,75x340,00=102,00m3

od km 0+340 do km 0+963

1,00x0,40x2x623,00=498,40m3

razem:  498,40+102.00=600,40m3

zjazdy

bitumiczne

3x5,00x1,00=15,00m2

tłuczniowe

24x5.00x1.00=120,00m2

w tym paski najazdowe

0,35x5,00x24=42,00m2

mijanka   (konstrukcja jak drogi) dla obu odcinków

3x20,00x1,50+6x 2.00x1,50x0.5=99,00m2

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA    DROGI   GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+963 | km 0.963 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+963 | km 0,963 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | POBOCZA (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza, z jego uformowaniem, zagęszczeniem wg wyliczeń | m3 600,40 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III | m2 1444,50 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| III | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm Wg wyliczeń | m2 1400,15 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat.III Wg wyliczeń | m2 3000,00 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 0,25x1400,15=350,04 | m3 350,04 |  |  |
| 4 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń | m2 1400,15 |  |  |
| 5 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku wg wyliczeń | m2 2280,00 |  |  |
| 6 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 17cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm 2280,00+1400,15=3680,15 | m2 3680,15 |  |  |
| 7 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm na całej szerokości z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 3680,15 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej wg wyliczeń 1400,15+2280,00=3680,15 | m2 3680,15 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej | m2 3680,15 |  |  |
| 3 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 3391,25 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | ZJAZDY (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.30cm na włączeniu Wg wyliczeń 15,00+120,00=135,00 | m2 135,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 0,30x135,00=40,50 | m3 40,50 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 135.00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 135.00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 135.00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 15,00+42.00=57,00 | m2 57,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | MIJANKI (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm na włączeniu Wg wyliczeń | m2 99,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 99,00x0,25=24,75 | m3 24,75 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 99,00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 17cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 99.00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 99,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 99,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Dnia