Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 190146C LUBANIE -GABINEK OD KM 0+000 do KM 0+460 GMINA LUBANIE SPORZADZIŁ: DNIA:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 190146C LUBANIE -GABINEK OD KM 0+000 do KM 0+460

##### GMINA  LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  |  |  |
| 2 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZADZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS  OFERTOWY

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 190146C LUBANIE -GABINEK 0+000 do KM 0+460

| I | POBOCZA- WZMOCNIENIE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01a Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 20cm Od km 0+160 do km 0+460 na szerokości 75cm łącznie ze skrzyżo-waniem po stronie prawej 0,75x320,00=240,00 | m2 240,00 |  |  |
| 2 | D.06.03.01a Wywóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza 240,00x0,20=48,00 | m3 48,00 |  |  |
| 3 | D.06.03.01a Wzmocnienie pobocza kamieniem wapiennym 0/32mm warstwą grubości 20cm | m2 240,00 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Plantowanie pobocza z uzupełnieniem gruntu kat.III na szerokości 75cm Od km 0+000 do km 0+160 0,75x160,00=120,00 | m2 120,00 |  |  |
| 5 | D.03.01.01 Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych 4x0,10=0,40 | m3 0,40 |  |  |
| 6 | D.03.01.01 wykonanie odwodnienia podchodniko-wego z rury pcv sr. 15cm wraz z robo-tami towarzyszącymi i odprowadzeniem wody poza chodnik do istn. rowu przydrożnego(za chodnikiem), z umocnieniem wylotu | szt 1 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| II | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni i wcinek na gł. sr.3cm 5x3.00x3+2,00x300,00(str.prawa)=645,00 | m2 645,00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej 5,00x460,00=2300,00 skrzyżowanie 10,00x5,00+7,00=57,00 razem: 2300,00+57,00=2357,00 | m2 2357,00 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Skropienie warstwy bitumicznej | m2 2357,00 |  |  |
| 4 | D.04.08.01 Wykonanie warstwy profilowej w ilości 75kg/m2 z MMA odcinek od km 0+170 do km 0+400 5,00x230,00x0,075=86,25 korekta lewej strony od km 0+160 do km 0+430 na szerokości 2,50m w ilości 75kg/m2 270,00x2,50x0,075=50,62 razem: 86,25+50,62=136,87 | mg 136,87 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej | m2 1150,00 |  |  |
| 6 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej | m2 1150,00 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. AC11S50/70 (ciąg główny i wcinka) | m2 2357,00 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

DNIA:

SPORZADZIŁ: