GMINA LUBANIE KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TADZIN INWESTOR: GMINA LUBANIE . 87-732 LUBANIE LUBANIE 28A DNIA: SPORZADZIŁ:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

PRZEBUDOWA DROGI  W  MIEJSCOWOŚCI TADZIN

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | POBOCZA |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
| 7 | MIJANKI |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA   WEWNĘTRZNA

OD KM 0+000 DO KM  0+431

właczenie – droga gminna  koryto

0,25x(16,00x16,00-3,14x8,00x8,00)+ 0,25x(12,00x12,00-3,14x6,00x6,00)=13,76+7,74=21,50m2

4.00x3.30=13.20m2

razem włączenie:  21,50+13.20=34.70m2

koryto,  podbudowa, warstwa odcinajaca

odcinek główny

3.30x431,00=1422,30m2

razem   34,70+1422,30=1457,00m2

warstwa ścieralna gr.4cm

3.00x431,00+21,50+12,00=1326,50m2

pobocza - plantowanie

2x0,75x431,00=646,50m2

uzupełnienie pobocza gruntem  z  dokopu

0,75x0,35x2x431,00=226,27m3

zjazdy

tłuczniowe  9x5.00x1,00=45,00m2

paski bitumiczne  0.35x9x5.00=15.75m2

bitumiczne  2x5.00x1.00=10.00m2

mijanka   (konstrukcja jak drogi) dla obu odcinków

2x20,00x1,50+4x 2.00x1,50x0.5=66,00m2

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA   - DOJAZD DŁUGOŚCI 96,00M

OD KM 0+000 DO KM  0+096

właczenie – droga  wewnętrzna

0,25x(16,00x16,00-3,14x8,00x8,00)=13,76m2

koryto,  podbudowa, warstwa odcinajaca

odcinek główny

3.30x96,00=316,80m2

razem   13,76+316,80=330,56m2

warstwa ścieralna gr.4cm

3.00x96,00+13,76=301,76m2

pobocza - plantowanie

2x0,75x96,00=144,00m2

uzupełnienie pobocza gruntem  z  dokopu

0,75x0,35x2x96,00=50,40m3

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA    DROGI  W  MIEJSCOWOŚCI  TADZIN  Z   DOJAZDEM

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+431 i dojazd dł. 96.00m | km 0,527 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+431 | km 0,431 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 4 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie) 0504 - trókątne 0701 - D 0504 - T | szt 3 szt 1 szt 1 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | POBOCZA (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z odl. 1km z wbudowaniem w pobocza, z jego uformowaniem, zagęszczeniem wg wyliczeń 226.27+50.40=276.67 | m3 276.67 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III 646.50+144.00=790.50 | m2 790.50 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| IV | IV PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm Wg wyliczeń 1457.00+330.56=1787.56 | m2 1787.56 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 1457.00x0,25+330.56x0.25=446.89 | m3 446.89 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń 1457.00+330.56=1787.56 | m2 1787.56 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 1787.56 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm na całej szerokości z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 1787.56 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej wg wyliczeń 1523.00+330.56=1853.56 | m2 1853.56 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej z mijankami 1457.00+66,00+330.56=1853.56 | m2 1853.56 |  |  |
| 3 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 1326.50+301.76=1628.26 | m2 1628.26 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | ZJAZDY (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.30cm na włączeniu Wg wyliczeń 2x5.00x1.00+9x1,00x5,00=55,00 | m2 55,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 0,30x5,00=16,50 | m3 16,50 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 55,00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 55,00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 55,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 15.75+10.00=25.75 | m2 25.75 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VII | MIJANKI (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm na włączeniu Wg wyliczeń | m2 66,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 66,00x0,25=16,50 | m3 16,50 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 66,00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 66,00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 66,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 66,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Dnia