KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIKANOWIE BRANŻA: DROGOWA LOKALIZACJA: DROGA GMINNA NR 190 131C USTRONIE MIKANOWO – DR. KR. NR 91 OD KM 0+000 DO KM 0+720 GMINA LUBANIE obr. Mikanowo dz. nr 465/1 396/1 INWESTOR: GMINA LUBANIE 87-732 LUBANIE LUBANIE 28A WARTOSĆ NETTO: PODATEK VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO: DNIA: SPORZĄDZIŁ:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

OFERTA

DROGA GMINNA NR 190 131C   W  MIEJSCOWOŚCI  MIKANOWO

OD  KM  0+000   DO  KM  0+720   GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE, OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 | POBOCZA |  |  |  |
| 5 | ZJAZDY |  |  |  |
| 6 | PERON |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

POWIERZCHNI  ELEMENTÓW  DROGOWYCH

warstwa ścieralna

ciag główny  720,00x5.00=3600,00m2

profilowanie cała szerokość jezdni

5.00x720,,00x0.075=270,00mg

razem profil z wypiętrzeniami

270,00+2.08+ 3.12=275,20mg

wypiętrzenia

- frezowanie  na gł. 10cm

20sztx0,80x2.60=41,60m2

- profilowanie 0.05x41,60=2.08mg

- geosiatka      41,60m2

- profilowanie  w il. 0.075kg/m2    0.075x41,60=3.12mg

wcinki frezowanie gł. 4cm

5,00x5,00x2=50,00m2

pobocza

- umocnienie  0,50x2x720,00-zjazdy5,00x0,50x9- perony 2x20.00x0.50=677,50m2

- część gruntowa  0.25x2x720,00=360,00m2

uzupełnienie poboczy gruntem

0.40x360,00=144,00m3

zjazdy

podbudowa   9x5.00x01.00=45,00m2

- paski bitumiczne szerokości 35cm – 0,35x5,00x7=12.25m2

zjazdy do gospodarstw, skrzyżowania - bitumiczne  2x5,00x1,00=10.00m2

perony

- krawężnik wtopiony - przejście dla pieszych  - 2x4,00=8.00m

-  krawężnik normalny 16.00+11.00=27.00m

powierzchnia peronów  20,00x2.00+1,50x15.00=62,50m2

- obrzeże betonowe  2x2.00+2x1.50+20.00+15.00=49.00m

lampa hybrydowo – solarowa      szt 1

### KOSZTORYS  OFERTOWY

DROGA GMINNA NR 190 131C   w MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO

OD  KM  0+000   DO  KM  0+720   GMINA LUBANIE

| I | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ROBOTY POMIAROWE (CPV 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych od km 0+000 do km 0+720 D.01.01.01a inwentaryzacja powykonawcza j.w. od km 0+000 do km 0+720 | km 0.720 km 0.720 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | II RÓŻNE, OZNAKOWANIE (CPV 45233100-0) |  |  |  |
| 2 | D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł.4cm z wywozem - wcinka Jw. lecz gł. 10cm | m2 50,00 m2 41,60 |  |  |
| 3 | D.07.02.01 Ustawienie oznakowania pionowego - trójkąty 4szt - okrągłe 5szt - do 0.3m2 2szt | szt 4 szt 5 szt 2 |  |  |
| 4 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych średnicy 50mm | szt 8 |  |  |
| 5 | D.07.01.01 Malowanie pasów, symboli na drodze (P10 i P17x2) farbą akrylową | m2 16.00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 Karczowanie pni po karczowaniu o średnicy z wywozem - średnicy 45-55cm | szt 7 |  |  |
| 7 | , D.07..02.01 Montaż wolnostojącego – punktu świetlnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi wg wykazu | szt 1 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | III NAWIERZCHNIA DROGI (CPV 45233100-0) |  |  |  |
| 8 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej mechaniczne 3600,00x2=7200,00 | m2 7200,00 |  |  |
| 9 | D.04.03.01 Skropienie warstwy bitumicznej (3600,00+2x41,60)x2=7366,40 | m2 7366,40 |  |  |
| 10 | D.05.03.26 Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/mb z zakotwieniem wg wyliczeń | m² 41,60 |  |  |
| 11 | D.04.08.01 Wykonanie profilowania masą MMA na całej szerokości jezdni i wybrzuszeniach wg wyliczeń | mg 275,20 |  |  |
| 12 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70 | m2 3600,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | IV POBOCZA CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 13 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z dokopu z wbudowaniem w pobocza | m3 144,00 |  |  |
| 14 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 144.00 |  |  |
| 15 | D.06.04.01 Odtworzenie rowów przydrożnych z nadaniem spadków podłużnych, normatywnego pochylenia skarp oraz z wywozem gruntu z odtworzenia | m 120,00 |  |  |
| 16 | D.06.03.01a Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.20cm | m2 677,50 |  |  |
| 17 | D.06.03.01a Wywóz gruntu z koryta na odkład 0,20x677,50=135,50 | m3 135,50 |  |  |
| 18 | D.06.03.01a Wykonanie wzmocnienia pobocza z kruszywa łamanego niesortowanego wapiennego 0/32mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 677,50 |  |  |
| 19 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni pobocza i skarpy w gruncie kat.III z uformowaniem i zagęszczeniem | m2 1077,50 |  |  |
| 20 | D.06.03.01 Wykonanie robót ziemnych w skarpie w gruncie kat.III z wywozem na odkład 0.60x0.5x75.00=22,50 | m3 22,50 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | V ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 21 | D.10.07.01 Wykonanie koryta gł 40cm w gruncie kat.III pod zjazdy | m2 45,00 |  |  |
| 22 | D.10.07.01 Wywóz gruntu z koryta na odkład 0,40x45,00=18,00 | m3 18,00 |  |  |
| 23 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach | m2 45,00 |  |  |
| 24 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy gr.30cm kamienia wapiennego łamanego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 45,00 |  |  |
| 25 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy scieralnej gr.5cm z BA AC1150/70 | m2 22,25 |  |  |
| 26 | D.06.02.01a Wykonanie przepustów śr.40cm z rur pp pod zjazdami na ławie gr.20cm z pospółki | m 9,00 |  |  |
| 27 | D.06.02.01a Wykonanie scianki czołowej przepustu na zjazdach | szt 2 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  | VI PERON (CPV 45233253-7) |  |  |  |
| 28 | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość w gruncie kat.III pod peron gł. 20cm | m2 62,50 |  |  |
| 29 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta | m3 62,50 |  |  |
| 30 | D.008.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku na całej szerokości peronu | m2 62,50 |  |  |
| 31 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 10cm pod peron | m2 62,50 |  |  |
| 32 | D.08.02.02 Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C8-10 | m 8,00 |  |  |
| 33 | D.08.02.02 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie z betonu C8-10 | m 27,00 |  |  |
| 34 | D.08.02.02 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C8-10 z oporem | m 49,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Data: